## Slide 1
第1.7版
Exastro developer
バージョンアップ
※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

## Slide 2: 目次
はじめに
1.1 本資料について
システム構成
2.1 動作環境・条件
ITAバージョンアップ手順
3.1 事前準備（1/1）
3.2 ITAバージョンアップフロー
3.3 バージョンアップ（1/6）
3.4 バージョンアップ（2/6）
3.5 バージョンアップ（3/6）
3.6 バージョンアップ（4/6）
3.7 バージョンアップ（5/6）
3.8 バージョンアップ（6/6）
ITA動作確認
4.1 動作確認（1/1）

## Slide 3: 1. はじめに

## Slide 4: 1.1 本資料について
本資料について
  本資料では、オールインワン構成でインストールされているITA環境に対して、バージョンアップを行う手順について記載しています。

## Slide 5: 2. システム構成

## Slide 6: 2.1 動作環境・条件
ITAのバージョンアップを行う環境について
  本書の手順は、オールインワン構成でインストールされているITA環境に対して実施可能です。
  バージョンアップに対応しているITAのバージョンは1.4.0以降です。 1.4.0以降のITAバージョンの環境に対して、本書の手順を実施することによりバージョンアップを行うことができます。

## Slide 7: 3. ITAバージョンアップ手順

## Slide 8: 3.1 事前準備（1/1）
ITAバージョンアップツール一覧
  ITAバージョンアップツール一覧は以下となります。
説明 | ファイル | 格納先
ITAインストーラー | ita_installer.sh | /(インストール資材展開先)/ita_install_package/install_scripts/
アンサーファイル | ita_answers.txt | /(インストール資材展開先)/ita_install_package/install_scripts/

## Slide 9: 3.2 ITAバージョンアップフロー
バージョンアップフロー
  バージョンアップは以下のフローとなっています。
③アンサーファイル編集
④ITAインストーラー
（バージョンアップ）実行
処理内容
ライブラリインストール（任意）
DB変更
ITA資材変更
②Githubからの資材ダウンロード
①ITA環境のバックアップ

## Slide 10: 3.3 バージョンアップ（1/6）
*バージョンアップのユーザーはrootユーザーで実施すること。
ITA環境のバックアップ
  事前にITA環境のバックアップを取得してください。
Githubからの資材ダウンロード
  以下のコマンドで資材をDLします。 # curl -OL https://github.com/exastro-suite/it-automation/releases/download/vx.x.x/exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz ※ curlコマンドは事前にインストールしてください。
  ※バージョン(x.x.x)は適宜変更してください。
資材の展開
  .tar.gzファイルを解凍します。 # tar zxf exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz
ディレクトリ移動
  バージョンアップ設定を行うアンサーファイルとシェルのあるディレクトリに移動します。 # cd it-automation-x.x.x/ita_install_package/install_scripts

## Slide 11: 3.4 バージョンアップ（2/6）
アンサーファイル(ita_answers.txt)を編集
  ITAのバージョンアップ設定を行うアンサーファイルを事前に作成してください。
  バージョンアップを行う際、ライブラリのインストールを行う場合は「install_mode」の値を「Versionup_All」に、ライブラリのインストールを行わない場合は「Versionup_ITA」にしてください。
  バージョンアップに使用する項目は「install_mode」と「ita_directory」になります。 その他の項目は使用いたしません。
種目 | 必須 | 初期値 | 説明
install_mode | ○ | Install_Online | インストールモードの設定 ・Install_Online：オンラインインストール ・Install_Offline：オフラインインストール ・Gather_Library：ライブラリ収集 ・Install_ITA：ITA本体のインストール ・Versionup_All：ITA本体のバージョンアップ（ライブラリのインストールあり） ・Versionup_ITA：ITA本体のバージョンアップ（ライブラリのインストールなし） ・Uninstall：ITA本体のアンインストール
ita_directory | ○ | /exastro | インストールディレクトリ ITAをインストールするディレクトリを絶対パスで指定してください。 全ユーザーが参照可能なディレクトリを指定してください。 ディレクトリが無い場合作成されます。
ita_language | ー | Ja_JP | ITA画面表示の言語（日本語（ja_JP）／英語（en_US））
ita_os | ー | RHEL7 | ITAのOS(RHEL7 系の場合は(RHEL7)/ RHEL8 系の場合は(RHEL8))
ita_domain | ー | exastro-it-automation.local | ITAのドメイン名の指定（ITAインストーラーが自己証明書を作成する時はこちらの値を使用）
certificate_path | ー | ー | ユーザ指定のSSLサーバ証明書に使用するファイルのファイルパスを指定 （ユーザ指定のSSL証明書使用時のみ入力。絶対パスで指定してください。）
private_key_path | ー | ー | ユーザ指定のSSL秘密鍵に使用するファイルのファイルパスを指定 （ユーザ指定のSSL秘密鍵使用時のみ入力。絶対パスで指定してください。）
バージョンアップでは使用しません

## Slide 12: 3.5 バージョンアップ（3/6）
  インストールモードについて
  バージョン1.6.0より、インストーラー起動時に実行するシェルがita_installer.shのみに統一され、アンサーファイル(ita_answers.txt)の「install_mode」の値によって、インストーラーの動作が分岐します。バージョンアップ時には以下のいずれかの値を入力します。
    Versionup_All：バージョンアップで必要となるライブラリをインターネット経由で追加インストールした後、ITA本体をバージョンアップします。
    Versionup_ITA：ライブラリのインストールは行わずに、ITA本体をバージョンアップします。
  オンライン環境でライブラリを自動でインストールする場合は、 「install_mode」 を「Versionup_All」を、オフライン環境、またはライブラリを自動でインストールしない場合は、「Versionup_ITA」を入力してください。

## Slide 13: 3.6 バージョンアップ（4/6）
アンサーファイル(ita_answers.txt)のサンプル
  アンサーファイル(ita_answers.txt)のサンプルを以下に示します
# Select install mode.
# ("Install_Online","Install_Offline","Gather_Library","Install_ITA",
# "Versionup_All","Versionup_ITA","Uninstall")
# e.g) install_mode:Install_Online
# *This installer operates according to the inputted values below.
# Install_Online: ITA will be installed after the necessary libraries
# has been installed via internet.
# Install_Offline: ITA will start installing using the package created
# in Gather Library.
# Gather_Library: Gathers the necessary libraries via internet and creates
# the package necessary to execute Install_Offline.
# (Execute this before executing Install_Offline)
# Install_ITA: Installs ITA without installing any libraries.
# Versionup_All: Installs ITA after installing the necessary libraries for
# the desired ITA version via internet.
# Versionup_ITA: Updates ITA without installing any libraries.
# Uninstall: ITA Uninstalls ITA.(Libraries will not be uninstalled)
install_mode: Versionup_All
# e.g) ita_directory:/exastro
ita_directory:/exastro
# Select language. ("en_US" or "ja_JP")
# e.g) ita_language:en_US
ita_language:ja_JP
#############################################################
# Enter when using user-specified certificates and private keys.
# If no file path is entered for both "certificate_path" and "private_key_path",
# the ITA installer creates and installs a self-certificate and private key
# using the values entered in "ita_domain".
# Enter the file path where the certificate to be install.
# e.g) certificate_path:/temp/etc_pki_tls_certs/exastro-it-automation.crt
certificate_path:
# Enter the file path where the private key to be install.
# e.g) private_key_path:/temp/etc_pki_tls_certs/exastro-it-automation.key
private_key_path:
#############################################################
バージョンアップで使用する項目は「install_mode」と「ita_directory」になります。
その他の項目は使用いたしません。
アンサーファイル(ita_answers.txt)ではどの項目にも全角文字が使用できません。

## Slide 14: 3.7 バージョンアップ（5/6）
ITAインストーラー（バージョンアップ）実行
  以下のコマンドで、 ITAインストーラー（バージョンアップ）を実行します。
    # sh ita_installer.sh
  アンサーファイル（ita_answers.txt）の「install_mode」が「Versionup_All」の場合は、処理の途中でライブラリが自動でインストールされます。 バージョンごとにインストールされるライブラリは次ページを参照してください。
処理の確認
  正常に終了すると、取得した資材のバージョンに上げることができます。
  バージョンアップツールを実行するとita_version_up.logに処理内容が出力されます。
  ログ格納パス
  /(インストール資材展開先)/ita_install_package/install_scripts/log/
  終了ステータスについて
  ITAインストーラーは、シェルの処理終了時に終了の状態によって以下の終了ステータスを返します。
    正常終了時：0
    異常終了時：1

## Slide 15: 3.8 バージョンアップ（6/6）
バージョンアップ時にインストールされるライブラリ一覧
  アンサーファイル（ita_answers.txt）の「install_mode」に「Versionup_All」を入力した場合は、インストール済のドライバに応じて以下のライブラリが自動でインストールされます。 「VersionUP_ITA」を入力した場合は、手動でライブラリのインストールを実施してください。
バージョン | インストール済 ドライバ | ライブラリ名 | インストールコマンド | 必須 | 用途
1.5.0 | ita_base | php-devel | yum install –y php-devel | 〇 | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
 |  | libyaml | yum install –y libyaml | 〇 | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
 |  | libyaml-devel | yum install –y libyaml-devel | 〇 | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
 |  | make | yum install –y make | 〇 | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
 |  | yaml | pecl install yaml | 〇 | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。
 | ansible-driver | nc | yum install –y nc | - | プロキシ環境下のITAからAWSなどの対外サーバにプロキシサーバ経由でSSH接続しAnsible Playbook実行する際のSSHコマンドオプションに使用。
 |  | paramiko | pip3 install paramiko | - | ansible_connectionにnetwork_cliを指定してネットワーク機器に接続するために必要。
1.6.0 | バージョン1.6.0で追加されたライブラリはありません。 |  |  |  | 
1.6.1 | バージョン1.6.1で追加されたライブラリはありません。 |  |  |  | 
1.6.2 | バージョン1.6.2で追加されたライブラリはありません。 |  |  |  | 
1.6.3 | バージョン1.6.3で追加されたライブラリはありません。 |  |  |  | 
1.7.0 | ansible-driver | boto | Pip3 install boto | - | Ansibleモジュールのcommunity.aws.iamで使用。

## Slide 16: 4. ITA動作確認

## Slide 17: 4.1 動作確認（1/1）
バージョンの確認
  ITAにログイン後、[管理コンソール]-[バージョン情報]メニューでバージョンが上がっていることを確認してください。